1.1. Машины постоянного тока серии 2П

В основу серии 2П положено разделение электрических машин по высотам оси вращения. Серия 2П имеет 11 высот оси вращения: 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280 и 315 мм. Диапазон частот вращения -  от 750 до 4000 об/мин. Диапазон мощностей для двигателей –  от 0,17 до 200 кВт, для генераторов –  от 0,37 до 180 кВт.

На каждой высоте оси вращения предусмотрены машины двух длин станины (М и L) с унифицированными размерами листов якоря.

В серии 2П приняты четыре исполнения по степени защиты и способам охлаждения машин:

– защищенное исполнение 1Р22 с самовентиляцией IС01 – обозначается 2ПН;

– защищенное исполнение 1Р22  с независимой вентиляцией I1С05,IС06 –обозначается 2ПФ;

– закрытое исполнение 1Р44 с естественным охлаждением IС0041 – обозначается 2ПБ;

– закрытое исполнение 1Р44 с самовентиляцией 1С0141 (обдуваемые) –  обозначается 2ПО.

Двигатели серии 2П выполняются с независимым возбуждением при напряжении возбуждения 110 или 220 В независимо от напряжения в цепи якоря (110, 220, 340 или 440 В).

Генераторы серии 2П изготавливаются только в защищенном исполнении 1Р22 с самовентиляцией 1С01. Возбуждение генераторов смешанное, параллельное или независимое. При независимом возбуждении напряжение на обмотке возбуждения 110 или 220 В независимо от напряжения в цепи якоря (115, 230 или 460 В). Генераторы обеспечивают регулирование напряжения от номинального до нуля при независимом возбуждении, до 0,5 при параллельном возбуждении, до 0,8  при смешанном возбуждении.

Машины серии 2П защищенного исполнения 2ПН при высоте оси вращения =90-200 мм изготавливаются с изоляцией класса нагревостойкости В, а двигатели защищенного исполнения 2ПН с = 225-315 мм и закрытого исполнения 2ПБ и 2ПО – класса нагревостойкости  F.

Пример условного обозначения двигателя серии 2П:

2ПН112МГУ4 – двигатель защищенного исполнения с самовентиляцией, высота оси вращения 112 мм, первой длины станины, укомплектован тахогенератором, климатическое исполнение У4 по ГОСТ 15150-69.

На рис. 1.1 показано устройство двигателя постоянного тока типа 2ПН160МУ4.

Двигатель имеет защищенное исполнение 1Р22, способ охлаждения 1С01, класс нагревостойкости изоляции В. Станина стальная (сталь марки СтЗ), сердечники главных полюсов штампуют из листов холоднокатаной электротехнической стали марок 3411 или 3413 толщиной 1 мм (в некоторых типоразмерах машин толщиной 0,5 мм). Листы штампуют заодно с полюсными наконечниками. Полюсные катушки главных полюсов многослойные из провода круглого сечения марки ПЭТВ.

стали толщиной 1 мм. В машинах с высотой оси вращения до 132 мм включительно сердечники добавочных полюсов делают из полосовой стали марки СтЗ. Полюсные катушки добавочных полюсов выполняют проводом прямоугольного сечения марки ПСД, за исключением машин малой мощности, в которых для этой цели применяют провод круглого сечения марки ПЭТВ.

Сердечник якоря набирают из листов холоднокатаной электротехнической стали марок 2013, 2211, 2312, или 2411 толщиной 0,5 мм. Листы сердечника якоря собирают на валу, спрессовывают и сжимают двумя шайбами, одна из которых упирается в уступ вала, а другая насажена на вал по горячей посадке. Указанные шайбы выполняют также функции обмоткодержателей для лобовых частей обмотки якоря.

Вал двигателя изготовлен из стали марки 45. Помимо сердечника якоря и обмоткодержателей на валу расположены коллектор, вентилятор, балансировочное кольцо и подшипники.

В двигателе применена аксиальная система вентиляции: воздух поступает в двигатель через окно в подшипниковом щите со стороны коллектора, проходит через внутреннюю полость машины и выбрасывается наружу через окно в подшипниковом щите со стороны привода. Для обеспечения требуемой степени защиты двигателя вентиляционные окна прикрыты стальными защитными лентами, которые в нижней части имеют отверстия, а в боковых частях—жалюзи. Внутри двигателя имеется щиток (диффузор), направляющий поток воздуха непосредственно на лопатки вентилятор.

Рис. 1.1, Двигатель типа 2ПН160М, ІР22 (7,5 кВт, 220 В, 1500 об/мин): 11,16,23 - крышки подшипника; 2,18 - щит подшипниковый; 3 - траверса; 4,14 - лента защитная; 5 - балансировочное кольцо; 6 - коллектор; 7 - вводное устройство; 8 - станина; 9 - болт крепления полюса; 10,22 - шайба; 11- сердечник якоря; 12 - обмотка якоря; 13 - диффузор; 15 - вентилятор; 17 - шарикоподшипник; 19 - болт крепления подшипникового щита; 20 - шайба; 21- болт крепления крышек подшипника; 24 - вал; 25 - главный полюс; 26 - добавочный полюс; 27 - щетки

.

К подшипниковому щиту со стороны коллектора прикреплена траверса со щеткодержателями, в которые вставлены щетки. Концы обмоток якоря, возбуждения и добавочных полюсов выведены на панель вводного устройства. В машинах с высотой оси вращения  вводное устройство расположено сбоку или сверху станины, а  – на торце щита со стороны коллектора. Лапы для крепления машины в месте ее установки приварены к нижней части станины, а проушины для транспортировки машины приварены к верхней части станины

Сердечник добавочных полюсов набирают из листов холоднокатаной