1.7. Регулировочная способность двигателей постоянного тока

В качестве интегрального показателя регулировочной способности ДПТ принимается [6] диапазон  регулирования частоты обращения от  к . Диапазон  обеспечивается изменением напряжения на зажимах якоря  –  и ослаблением магнитного потока –  (рис.  1.11).

Для качественной оценки регулирования учитывается: (диапазон , который достигается ослаблением магнитного потока при  (рис.  1.12); (степень использования номинальной мощности в режиме максимальной частоты    обращения – .

| Рис. 1.11. при | Рис. 1.12. при |
| --- | --- |

Для ДПТ величина диапазона  находится на уровне до 1:5, диапазон  – до 1:4.

Произведение номинальной мощности, диапазона регулирования, степени использования номинальной мощности пропорционально реактивной ЭДС и называется фактором предельности

(1.1)

Потенциальные условия  коллекторе, которые могут приводить к возникновению на нем кругового огня являются фактором, который ограничивает использование номинальной мощности ДПТ при ,.

Склонность МПТ к образованию кругового огня существенным образом снижает ее эксплуатационную надежность.