2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИИ

При формировании технического задания на проектирование необходимо учитывать требования стандартов.

Установочно-присоединительные размеры

ЭМ проектируют на одно из значений высоты  оси вращения:  25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000  мм.

На каждой оси вращения может быть до трех типоразмеров ЭМ:

S - короткая, M - средняя, L - длинная.

# Степени защиты ЭМ (обозначение -  IP)

Для МПТ наиболее распространенные степени защиты:

(IP00 – открытая ЭМ.

(IP22 (IP23) – ЭМ, защищенная от попадания внутрь предметов диаметром свыше 12,5 мм, а также от попадания капель дождя под углом не больше как  15( к вертикали для IP22 и не больше чем  60(  к вертикали для IP23.

(IP44 – ЭМ закрытого исполнения, защищенная от попадания внутрь предметов диаметром свыше 1 мм и от брызг под любым углом.

Первая цифра – степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями и от попадания внутрь  ЭМ предметов, вторая – обозначает степень защиты от проникновения воды внутрь ЭМ.

Способы охлаждения ЭМ (обозначение – IC)

(IC00 − ЭМ с естественным охлаждением (IC0041 – для  ЭМ исполнение IP44).

(IC01 – ЭМ исполнение IP22 с охлаждением от вентилятора, расположенного на валу машины (IC0141 – для  ЭМ исполнение IP44).

(IC05 (IC0541) – охлаждение ЭМ независимым вентилятором, расположенным по оси машины.

(IC06 (IC0641) – охлаждение ЭМ независимым вентилятором, расположенным сверху в виде наездника.

(IC13 (IC17) – два варианта независимого охлаждения ЭМ, причем IC13 – охладительное устройство пристроено к ЭМ, IC17 – хладагент подводится по воздухопроводу, а устройство охлаждения находится на некотором расстоянии от ЭМ.

# Конструктивное выполнение ЭМ (обозначение – IM  Х_ YY_ Z)

### X – конструктивное выполнение ЭМ (X=1(9):

### 1 – на лапах с подшипниковыми щитами;

2 – на лапах с подшипниковыми щит, с фланцем на подшипниковом щите;

3 – без лап с подшипниковыми щитами, с фланцем на подшипниковом щите;

4 – без лап с подшипниковыми щитами, с фланцем на станине;

### 5 –  без подшипниковых щитов;

### 6 – на лапах с подшипниковыми щитами и со стояковыми подшипниками;

### 7 – на лапах со стояковыми подшипниками (без подшипниковых щитов);

8 – с вертикальным валом;

9 – специальное исполнение

YY=00 – определяет горизонтальное выполнение ЭМ;

YY=01– вертикальное.

Z – конструктивное выполнение конца вала машины (Z=0(8):

0 – без выступающего конца вала;

1 – с одним выступающим концом вала цилиндрической формы;

2 – с двумя выступающими концами вала цилиндрической формы;

3 – с одним выступающим концом вала конической формы;

4 – с двумя выступающими концами вала конической формы;

5 – с одним выступающим фланцевым концом вала;

6 – с двумя выступающими фланцевыми концами вала;

7 – с двумя выступающим концом вала, со стороны привода – фланцевым, с противоположной стороны – цилиндрическим;

8 – все прочие исполнения выступающих концов вала.

IM1001 – на лапах с двумя подшипниковыми щитами, конец вала цилиндрический, направлен горизонтально, лапы обращены вниз.

IM1011 – на лапах с двумя подшипниковыми щитами, конец вала цилиндрический, направлен вертикально вниз.

IM2101 – на лапах с двумя подшипниковыми щитами, с фланцем,  конец вала цилиндрический, направлен горизонтально, лапы обращены вниз.

# Климатическое исполнение и характеристика места

# эксплуатации ЭМ (обозначение -  Y_Z)

Y=У – умеренный климат; Y=ХЛ – холодный климат; Y=ТС – сухой тропический климат; Y=ТВ – влажный тропический климат; Y=О – для всех климатических районов не суше; Y=М – умеренно-холодный морской климат; Y=В –для всех климатических районов не суше и на море.

Z=1, 2 – возможна эксплуатация на воздухе, Z=3, 4 – эксплуатация в закрытых помещениях.