5.13.  Определение размеров щеток и коллектора

Ширина щетки предварительно принимается равной:

– простые волновые обмотки

;                                            (5.165)

– простые петлевые обмотки

;                                       (5.166)

– двухходовые петлевые обмотки

.                                                  (5.167)

Значение  округляется до стандартного значения из ряда

.

В машинах средней мощности  лежит в пределах 8÷15 мм

Таблица 5.21 – Щетки для ЭМ общего назначения

| Обозна-чение марок щеток | Наимено-вание группы марок | Переходное падение напряжения на пару щеток при рекомендуемой плотности тока, В | Плот-ность тока, А/см2 | Ско-рость, м/с | Давление на щетку, кПа | Преимущественная область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г-20 | Угольно-графитные | 2,9 | 15 | 40 | 50 | Генераторы и двигатели с облегченными условиями коммутации и коллекторные машины переменного тока |
| Г-21 |  | 4,3 | 5 | 30 | 15—100 |  |
| Г-22 |  | 2,5 | 10 | 30 | 40 |  |
| Г3 | Графитные | 1,9 | 11 | 25 | 20—25 | Генераторы и двигатели с облегченными условиями коммутации и контактные кольца |
| 611М |  | 2 | 12 | 40 | 20—25 |  |
| 6110М |  | 2 | 15 | 90 | 12—22 |  |
| ЭГ2А | Электро-графити-рованные | 2,6 | 10 | 45 | 20—25 | Генераторы и двигатели со средними и затрудненными условиями коммутации и контактные кольца |
| ЭГ2АФ |  | 2,2 | 15 | 90 | 15—21 |  |
| ЭГ4 |  | 2 | 12 | 40 | 15—20 |  |
| ЭГ8 |  | 2,4 | 10 | 40 | 20—40 |  |
| ЭГ14 | То же | 2,5 | 11 | 40 | 20—40 | То же |
| ЭГ51 |  | 2,2 | 12 | 60 | 20—25 |  |
| ЭГ61 |  | 3 | 13 | 60 | 35—50 |  |
| ЭГ71 |  | 2,2 | 12 | 40 | 20—25 |  |
| ЭГ74 |  | 2,7 | 15 | 50 | 17,5—25 |  |
| ЭГ74АФ |  | 2,3 | 15 | 60 | 15—21 |  |
| ЭГ85 |  | 2,3 | 15 | 50 | 17,5—35 |  |
| М1 | Метало-графитные | 1,5 | 15 | 25 | 15—20 | Низковольтные генераторы и контактные кольца |
| М3 |  | 1,8 | 12 | 20 | 15—20 |  |
| М6 |  | 1,5 | 15 | 25 | 15—20 |  |
| М20 |  | 1,4 | 12 | 20 | 15—20 |  |
| МГ | То же | 0,2 | 20 | 20 | 18—23 | То же |
| МГ2 |  | 0,5 | 20 | 20 | 18—23 |  |
| МГ4 |  | 1,1 | 15 | 20 | 20—25 |  |
| МГ64 |  | 0,5 | 25 | 25 | 15—20 |  |
| МГС0 |  | 0,2 | 20 | 20 | 18—23 |  |
| МГС5 |  | 2 | 15 | 35 | 20—25 |  |

Марка щетки, падение напряжения (, В) и предварительное значение плотности тока () в щеточном контакте принимаются по таблице 5.21.

Поверхность контакта всех щеток с коллектором, мм2

(5.168)

Контактная поверхность щеток одного бракета, мм2

.                                                        (5.169)

По значениям  и  из таблицы 5.22 выбирается длина () одной  щетки.

Для улучшения скользящего контакта длина щетки выбирается небольшой. В машинах средней мощности  лежит в пределах 10÷25 мм.

Контактная площадь одной щетки, мм2

.                                                    (5.170)

Количество щеток, приходящихся на один щеточный болт

.                                         (5.171)

Для улучшения работы щеточного узла обычно принимают не менее двух щеток.

С учетом окончательных размеров щетки () уточняют плотность тока в щеточном контакте - .

| Рис. 5.34 | Для обеспечения равномерного износа поверхности коллектора щетки на бракете располагают в шахматном порядке со смещением (рис. 5.34). Щетки одной половины всех бракетов смещают по длине коллектора на величину . Скорость на поверхности коллектора, м/с . (5.172) |
| --- | --- |

Активная длина коллектора при шахматном расположении щеток, мм

(5.173)

Таблица 5.22– Шкала размеров щеток – , мм

Ширина коллекторной пластины, мм

,                                                         (5.174)

где  - толщина изоляционных прокладок из миканита между коллекторными пластинами:  при  , при  .