5.2. Выбор типа обмотки якоря

Обмотка якоря (ОЯ) должна удовлетворять следующим требованиям:

– ОЯ должна быть рассчитана на заданные величины напряжения и тока;

– ОЯ должна иметь достаточную электрическую, механическую и термическую прочность;

– конструкция ОЯ должна обеспечивать удовлетворительные условия  токосъема с коллектора;

– расход меди на ОЯ должен быть минимальным;

– технология изготовления ОЯ должна быть по возможности простой.

Для получения симметричной ОЯ необходимо, чтобы  отношение  было целым числом (ц. ч.). Для симметричного расположения параллельных ветвей ОЯ в магнитном поле необходимо выполнение условий: ц.ч. и   ц.ч.

Число параллельных ветвей (2а) обмотки якоря определяется, исходя из условий удовлетворительной коммутации, при которой  ток параллельной ветви ограничивают  значением . При этом

(5.6)

должно равняться целому и четному числу.

Тип обмотки якоря (ОЯ) определяется соотношением числа ее параллельных ветвей 2а и числа полюсов машины - . Для увеличения заполнения пазов медью, уменьшения расхода изоляционных материалов и уменьшения трудоемкости изготовления машины следует применять обмотки с минимально возможным числом параллельных ветвей.

Тип ОЯ можно выбрать по табл. 5.3.

Таблица 5.3 – К выбору типа обмотки якоря

| 2р |  | Тип обмотки |
| --- | --- | --- |
| 2 | ------ | Простая петлевая |
| 4 | < 700 | Простая волновая |
| 4 | 700< < 1400 | Простая петлевая, комбинированная |
| 4 | > 1400 | Двухходовая петлевая, комбинированная |

При выборе петлевой или комбинированной обмоток в быстроходных машинах () и в машинах, работающих со значительными перегрузками, предпочтение следует отдавать комбинированной обмотке; в тихоходных машинах и в машинах, работающих с небольшими перегрузками, целесообразнее применение петлевой обмотки.

Полный расчет ОЯ выполнятся по разд. 4.