7.2.2. Расчет характеристик реостатного пуска ТЭД

Пуск обычно осуществляют при постоянном среднем токе в тяговых двигателях . При этом скорость электроподвижного состава (ЭПС)

.	                    (7.21)

Здесь  - скорость ЭПС, км/ч;  - суммарное активное сопротивление обмоток цепи якоря тягового двигателя, которое включает сопротивление обмотки якоря  , обмотки последовательного возбуждения  и дополнительных полюсов , Ом;   - число последовательно соединенных ТЭД;   - число параллельных цепей с тяговыми двигателями (для четырехосного трамвайного вагона );   - магнитный поток ТЭД;   - коэффициент, который зависит от конструктивных параметров двигателя и редуктора.

,    (7.22)

где  - число пар полюсов ТЭД; ,  -  число проводников и число пар параллельных ветвей ОЯ;  - передаточное отношение редуктора;  - диаметр колеса транспортного средства, мм.

Для плавного трогания с места, а также уменьшение динамических влияний на тяговую передачу начальное ускорение  следует выбирать не больше за 0,3(0,4 м/с2 при ненагруженном ЭПС.

Указанное ускорение обеспечивает сила тяги, Н

,	           (7.23)

где   - коэффициент инерции вращающихся частей ненагруженного РС; . Здесь   - коэффициент инерции вращающихся частей нормально нагруженного ЭПС; =0,1...0,14 для трамвайных вагонов, =0,1...0,12 для троллейбусов;

— масса ненагруженного и нормально нагруженного ЭПС, т.

Для троллейбусов 10 т, 19 т;  для трамваев 17 т, 26 т.

— удельное сопротивление движения РС  при , Н/м;

— общее число подключенных ТЕД.

Наибольшую силу тяги  определяют по заданному наибольшему среднему ускорению, Н.

,			(7.24)

Здесь   - наибольшее среднее ускорение, м/с2;

— среднее удельное сопротивление движения за время реостатного пуска. В расчетах ориентировочно можно принять:

Н/м— для троллейбусов;  Н/для трамвайных вагонов.

Используя характеристики силы тяги двигателя F(I), по значению  с  (7.4) определяют средний пусковой ток  .

При расчете реостатного пуска обычно задают значение коэффициента неравномерности по току  который характеризует колебание пускового тока при переключении степеней пускового реостата. Значение коэффициента  выбирают  в зависимости от ускорения :

=0,1...0,2  при =0,7...0,8 м/с2;

= 0,08...0,16  при =1,0...1,2 м/с2;

= 0,07...0,1  при =1,3...1,6 м/с2.

По значению среднего пускового тока  и коэффициента неравномерности  определяют максимальный и минимальный токи:

(7.25)

(7.26)

Значение , вычисленное за (7.6), не должно превышать ток ТЕД, допустимый по условиям коммутации, а сила тяги , которой соответствует ток , не должна превышать значения, допустимого по условиям сцепления колес.

По значениям  и  строят пусковую диаграмму.

Зависимость сопротивления пускового реостата, приведенного к одному двигателю, от скорости  из уравнение (7.21)

.                                         (7.27)

При постоянном пусковом  токе  зависимость  линейная. Для каждого значения  можно построить зависимость  по двум точкам с координатами:

;   и   ; .         (7.28)

Здесь - скорость выхода на естественную характеристику при токе .

Рис. 7.4. Построение реостатных характеристик

На рис. 7.4 показанные зависимости  для токов . Для построения реостатной характеристики  при некотором значении  за характеристиками  необходимо в левом квадранте с координатами R и  провести вертикаль через точку  и точки  пересечения 1, 2, 3, 4 этой вертикали перенести параллельно горизонтальной оси на соответствующие вертикали в правом квадранте, проведенные через точки   , ,  и . Получив точки  , , ,  и соединяя их между собой, образовать искусственную характеристику . Аналогично строится реостатная характеристика прилюбом значении .

На рис.  7.5 объясняется порядок построения пусковой диаграммы. В правой части черт. 7.5 проведенные две вертикали через точки   и  к пересечению с естественной характеристикой в точках  B’, D’.

Сопротивления пусковых реостатов, которые отвечают токам  и , определяют из (7.28) при =0:

;    .                          (7.29)

Рис. 7.5. Ступенчатая диаграмма реостатного пуска

Характеристики   и  на рис.  7.5 проведенные через точки  A, В и  С, D. Между   характеристиками  и  вписывают ступенчатую кривую, с помощью которой получают (рис. 7.5) точки  пересечения , , зависимости при токах  и , и  соединяют между собой так, как показано на рис.  7.5. Полученная ломаная кривая является пусковой диаграммой, которая изображает изменение тока двигателя в процессе пуска в диапазоне скорости , т.е. к выходу на естественную характеристику двигателя, который отвечает напряжению . Преклонные линии, заключенные между значениями  и , являются реостатными характеристиками  при соответствующих сопротивлениях степеней пусковых реостатов  и  и т.п.