Приложение 5

Таблица П5.1 Шарикоподшипники радиальные  однорядные

| Условное обозначение подшипника | , мм | , мм | , мм | , мм | , Н | , Н | , об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкая серия |
| 200 | 10 | 30 | 9 | 1 | 4600 | 2610 | 20 000 |
| 201 | 12 | 32 | 10 | 1 | 4700 | 2650 | 20 000 |
| 202 | 15 | 35 | 11 | 1 | 5850 | 3470 | 16 000 |
| 203 | 17 | 40 | 12 | 1 | 7400 | 4400 | 16 000 |
| 204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 9800 | 6200 | 12 500 |
| 205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 10 800 | 6950 | 10 000 |
| 206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
| 207 | 35 | 72 | 17 | 2 | 19 700 | 13 600 | 8000 |
| 208 | 40 | 80 | 18 | 2 | 25 100 | 17 800 | 6300 |
| 209 | 45 | 85 | 19 | 2 | 25 200 | 17 800 | 6300 |
| 210 | 50 | 90 | 20 | 2 | 27 000 | 19 800 | 6300 |
| 211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 33 400 | 25 100 | 5000 |
| 212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 40 400 | 30 900 | 5000 |
| 213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 44 000 | 34 000 | 5000 |
| 214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 48 000 | 37 400 | 4000 |
| 215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 51 000 | 41 000 | 4000 |
| 216 | 80 | 140 | 26 | 3 | 56 000 | 44 500 | 4000 |
| 217 | 85 | 150 | 28 | 3 | 64 000 | 53 100 | 4000 |
| 218 | 90 | 160 | 30 | 3 | 74 000 | 60 500 | 3150 |
| 219 | 95 | 170 | 32 | 3,5 | 84 000 | 69 500 | 3150 |
| 220 | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 94 000 | 79 000 | 3150 |
| Средняя серия |
| 300 | 10 | 35 | 11 | 1 | 6250 | 3750 | 20 000 |
| 301 | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 7500 | 4640 | 16 000 |
| 302 | 15 | 42 | 123 | 1,5 | 8750 | 5400 | 16 000 |
| 303 | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 10 700 | 6670 | 12 500 |
| 304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 12 250 | 7780 | 12 500 |
| 305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 17 250 | 11 400 | 10 000 |
| 306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 21 600 | 14 800 | 8000 |
| 307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 25 700 | 17 550 | 8000 |
| 308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 31 300 | 22 200 | 6300 |
| 309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 37 000 | 26 200 | 6300 |
| 310 | 50 | 110 | 27 | 3 | 47 500 | 35 600 | 5000 |
| 311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 55 000 | 41 800 | 5000 |
| 312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 63 000 | 48 400 | 4000 |
| 313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 71 300 | 55 600 | 4000 |
| 314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 80 200 | 63 200 | 4000 |
| 315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 87 500 | 71 500 | 3150 |
| 316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 94 600 | 80 200 | 3150 |
| 317 | 85 | 180 | 41 | 4 | 102 000 | 89 400 | 3150 |
| 318 | 90 | 190 | 43 | 4 | 110 000 | 99 000 | 3150 |
| 319 | 95 | 200 | 45 | 4 | 117 000 | 109 000 | 2500 |
| 320 | 100 | 215 | 47 | 4 | 134 000 | 130 000 | 2500 |
| 321 | 105 | 225 | 49 | 4 | 141 000 | 142 000 | 2500 |
| 322 | 110 | 240 | 50 | 4 | 158 000 | 167 000 | 2500 |
| 324 | 120 | 260 | 55 | 4 | 167 000 | 180 000 | 2000 |
| 326 | 130 | 280 | 58 | 5 | 176 000 | 194 000 | 1600 |
| Тяжелая серия |
| 403 | 17 | 62 | 17 | 2 | 17 500 | 11 900 | 10 000 |
| 405 | 25 | 80 | 21 | 2,5 | 28 600 | 20 400 | 8000 |
| 406 | 30 | 90 | 23 | 2,5 | 36 500 | 26 800 | 6300 |
| 407 | 35 | 100 | 25 | 2,5 | 43 000 | 31 300 | 6300 |
| 408 | 40 | 110 | 27 | 3 | 49 500 | 36 400 | 5000 |
| 409 | 45 | 120 | 29 | 3 | 59 300 | 45 500 | 5000 |
| 410 | 50 | 130 | 31 | 3,5 | 67 200 | 52 000 | 4000 |
| 411 | 55 | 140 | 33 | 3,5 | 77 300 | 62 500 | 4000 |
| 412 | 60 | 150 | 35 | 3,5 | 84 000 | 70 000 | 3150 |
| 413 | 65 | 160 | 37 | 3,5 | 91 000 | 78 000 | 3150 |
| 414 | 70 | 180 | 42 | 4 | 111 000 | 105 000 | 3150 |
| 415 | 75 | 190 | 45 | 4 | 117 000 | 115 000 | 3150 |
| 416 | 80 | 200 | 48 | 4 | 126 000 | 125 000 | 2500 |
| 417 | 85 | 210 | 52 | 5 | 134 000 | 136 000 | 2500 |

Таблица П.5.2. Подшипники шариковые радиальные однорядные

с двумя уплотнениями

| Условное обозначение подшипника | , мм | , мм | , мм | , мм | , Н | , Н | , об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180500 | 10 | 30 | 14 | 1 | 4590 | 2670 | 8000 |
| 180501 | 12 | 32 | 14 | 1 | 4690 | 2670 | 8000 |
| 180502 | 15 | 35 | 14 | 1 | 5220 | 3030 | 6300 |
| 180503 | 17 | 40 | 16 | 1 | 7360 | 4410 | 6300 |
| 180504 | 20 | 47 | 18 | 1,5 | 8220 | 5000 | 5000 |
| 180505 | 25 | 52 | 18 | 1,5 | 10 800 | 6950 | 4000 |
| 180506 | 30 | 62 | 20 | 1,5 | 11 600 | 7740 | 4000 |
| 180508 | 40 | 80 | 23 | 2 | 23 200 | 17 750 | 3150 |
| 180509 | 45 | 85 | 23 | 2 | 24 100 | 17 850 | 3150 |
| 180602 | 15 | 42 | 17 | 1,5 | 8750 | 5410 | 8000 |
| 180603 | 17 | 47 | 19 | 1,5 | 10 700 | 6680 | 8000 |